«Утверждена»

постановлением администрации

муниципального образования

«Пинежский муниципальный район»

от __.__.2017 № ____-па

ПРОЭКТ

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования «Сийкое» на 2017 – 2025 годы и расчетный срок до 2035 года

с. Карпогоры

Пинежский район

2017

Содержание

Паспорт Программы………………………………………………………………….…....стр. 3

Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры………..стр. 7

Перспективы развития поселения и прогноз спроса на коммунальные ресурсы……..стр. 11

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры……………………….стр.12

Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих, достижение целевых показателей………………………………………………………………………………....стр.13

Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения…………..стр.15

Управление программой…………………………………………………………….…….стр.18

- ПАСПОРТ

программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования «Сийское» на 2017 – 2025 годы и расчетный срок

до 2035 года

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сийкое» на 2017 – 2025 годы и расчетный срок до 2035 года |
| --- | --- |
| Основание для разработки | - Приказ Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; - Приказ Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 01.10.2013 г. № 359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Приказ Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 28.10.2013 г. № 359/ГС «О порядке осуществления мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 года № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития система коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Федеральный закон от 06.10.2003 г № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 26.03.2003 г. № 35 - ФЗ «Об электроэнергетике»; - Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190 – ФЗ «О теплоснабжении»; - Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 416 – ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; - Федеральный закон от 31.03.1999 г. № 69 – ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Генеральный план муниципального образования «Сийкое» Пинежского района Архангельской области. |
| Ответственный исполнитель Программы | Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный район» (далее – КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район») |
| Соисполнитель Программы | нет |
| Цель Программы | - Обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве объектов капитального строительства и соответствующие установленным требованиям надежность, энергетическую эффективность указанных систем, снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека и повышение качества оказываемых потребителям услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения на долгосрочный период до 2035 года. - Создание базового документа для дальнейшей разработки инвестиционных, производственных программ организаций коммунального комплекса муниципального образования «Сийское» и муниципальных целевых программ Пинежского муниципального района. - Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сийское», в целях: 1. повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса; 2. обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации. |
| Задачи программы | - инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; - взаимосвязанное перспективное планирование развития систем; - обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации; - повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг; - совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение эффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; - повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; - обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. - развитие системы коммунальной инфраструктуры, отвечающей современным требованиям его социально-экономического развития; - повышение качества коммунальных услуг, предоставляемых потребителям на территории МО «Сийское»; - улучшение экологической ситуации путем сокращения негативных факторов в процессе эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сийское» за счет её совершенствования, создание благоприятных условий для проживания жителей; - обеспечение условий для формирования тарифной политики, обеспечивающей создание экономической основы для развития систем коммунальной инфраструктуры; - определение источников привлечения средств для развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сийское»; |
| Целевые показатели программы | - определение критериев доступности для населения коммунальных услуг, показателей спроса на коммунальные ресурсы и перспективных нагрузок, величин новых нагрузок, показателей качества поставляемого коммунального ресурса, показателей степени охвата потребителей приборами учета, показателей надежности по каждой системе ресурсоснабжения, показателей эффективности производства и транспортировки ресурсов, показателей эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса; - снижение потерь коммунальных ресурсов. |
| Сроки и этапы реализации программы | - срок реализации Программы – 2035 год; 1 этап 2017 – 2025 годы; 2 этап 2025 – 2035 годы. |
| Объемы и источники финансирования программы | - Федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет района, местный бюджет поселений, финансовые средства инвесторов; - объем финансирования Программы составляет 126529 тыс. рублей, т.ч. по видам коммунальных услуг: 1. теплоснабжение 85200 тыс. руб.; 2. водоснабжение и водоотведение 33100 тыс. руб.; 3. электроснабжение 7055 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - установление оптимального значения нормативов потребления коммунальных услуг с учетом применения эффективных технологических решений, использования современных материалов и оборудования; - предложения по созданию эффективной системы контроля за исполнением инвестиционных и производственных программ организации коммунального комплекса; - внедрение новых методик и современных технологий, в том числе энергосберегающих, в функционировании систем коммунальной инфраструктуры; - прогноз стоимости коммунальных ресурсов; - определение затрат на реализацию мероприятий программы, эффекты, возникающие в результате реализации мероприятий программы и источники инвестиций для реализации мероприятий программы и источники инвестиций для реализации мероприятий программы; - улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг при приемлемых для населения тарифах, а также отвечающих экологическим требованиям; - развитие конкурентных отношений на рынке предоставляемых коммунальных услуг; |

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сийское» является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей  коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сийское» является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сийское» представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Сийского сельского поселения.

Принципы формирования Программы комплексного развития систем  коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сийское».

Формирование и реализация Программы   комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сийское» базируется на следующих принципах:

- целевом – мероприятия и решения Программы должны обеспечивать достижение поставленных целей;

- системности  - рассмотрение Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сийское» как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

- комплексности  - формирование Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Органы муниципального образования «Пинежский муниципальный район» при разработке, утверждении и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, имеют следующие полномочия:

- Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный район осуществляет рассмотрение и утверждение Программы;

- глава администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный район» осуществляет принятие решения о разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сийское», утверждение перечня функций по управлению реализацией Программы, передаваемых структурным подразделениям администрации муниципального образования или сторонним организациям и учреждениям.

Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный район имеет право:

- запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования «Сийское», необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

- выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

- рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный район:

- организует проведение конкурса инвестиционных проектов субъектов коммунального комплекса для включения в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сийское»;

- организует экспертизу Программы;

- организует реализацию и мониторинг Программы.

- Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

### Система теплоснабжения

### Теплоснабжение объектов муниципального образования «Сийское» осуществляется от двух котельных, расположенных в п.Сия и п.Сылога

Общая площадь жилищного фонда(жилых помещений) МО «Сийское» составляла на 01.01.2016г. – 41,6 тыс.кв.м., жилищная обеспеченность в среднем на одного человека определилась в 18 кв.м общей площади.

Общее количество домовладений – 274 единиц:

-многоквартирные дома – 87(32%),

-индивидуально-определенные здания – 187 (68%).

Доминирующее место в структуре жилищного фонда сельского поселения занимает многоквартирная застройка (83% или 34,6тыс.кв.м). К указанному фонду относятся многоквартирные дома различной этажности, от 1 до 5 этажей. На индивидуальную усадебную застройку приходится 17%. Муниципальные многоквартирные 5-этажные жилые дома сосредоточены в п. Сия; малоэтажные (1-2 эт.) многоквартирные дома и индивидуальные дома (с участками) ,в основном в п. Сылога.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории муниципального образования «Сийское» осуществляется по смешанной схеме. Индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы печами на твердом топливе. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются электрические водонагреватели. Централизованное теплоснабжение и горячее водоснабжение имеется в основном в многоквартирной застройке и крупных зданиях общественного назначения.

Многоквартирный жилой фонд, крупные общественные здания, некоторые предприятия подключены к централизованным системам теплоснабжения, которые состоят из котельных и тепловых сетей (централизованное теплоснабжение в п. Сия и п. Сылога).

Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории сельского поселения осуществляет ресурсоснабжающая организация: ООО «Сийское».

Мощность котельной п.Сия 13 Гкал/час, в качестве топлива используется каменный уголь, п.Сылога 0,594 Гкал/час, в качестве топлива используется дрова.

В котельной п.Сия установлено два паровых котла типа «КЕ 10/14». Постоянно в работе находится один котел. Уголь хранится на площадке, открытой с четырех сторон.

В котельной  п.Сылога установлены два водогрейных котла:  Универсал-6М  и КВр-0,4. Постоянно  в работе находятся один котел.

Сводные данные по объектам теплоснабжения, тепловым сетям и их состоянии в муниципальном образовании «Сийское» представлены в таблице № 1.

Таблица № 1 – Сводные данные по объектам теплоснабжения, тепловым сетям и их состоянии в муниципальном образовании «Сийское»

| Характеристика присоединенных тепловых сетей пос. Сия |
| --- |
| № п.п. | Наименование | Показатель | Примечания |
| 1 | Присоединенная тепловая нагрузка | 5,8 Гкал/час | кол-во объектов - 40 |
| 2 | Общая протяженность ТС | 5672 м. |  |
| 3 | Протяженность трасс по диаметрам | 1240 м. | D 273 mm |
|  |  | 596 м. | D 219 mm |
|  |  | 650 м. | D 150 mm |
|  |  | 1660 м. | D 108 mm |
|  |  | 929 м. | D 82 mm |
|  |  | 597 м. | D 57 mm |
| Характеристика присоединенных тепловых сетей пос. Сылога |
| № п.п. | Наименование | Показатель | Примечания |
| 1 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/час 0,23 | кол-во объектов - 8 |
| 2 | Общая протяженность ТС | 1150 м. | D 50 mm |

### Система водоснабжения

Водоснабжение, как отрасль, играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности населения и требует целенаправленной государственной политики по развитию надежного питьевого водоснабжения.

ООО «Сийское» снабжает питьевой водой население и организации поселков Сия и Сылога. Для этого используются подземные воды из скважин, согласно лицензии  на право пользования недрами АРХ 01217 ВЭ. Питьевая вода не соответствует нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода" и водозаборные сооружения (превышение параметров по цветности и содержанию железа)

В поселке Сылога в эксплуатации находятся две скважины и водозаборы площадного типа. Питьевая вода, поднятая из скважин погруженными центробежными насосами марки ЭЦВ-8, подается без очистки на водопроводную станцию второго подъема в приемные резервуары (2 штуки), затем самотеком в разводящую сеть.

В поселке Сия в  эксплуатации находятся водозаборные сооружения, вода подается насосами первого подъёма в приёмные резервуары (2 штуки) затем после обеззараживания  через ультро-фиолетовую установку подаётся под напором в разводящую сеть.

Система водоснабжения обеспечивает хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых, общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий, производственно-питьевые нужды промышленных предприятий, где требуется вода питьевого качества, а также поливку зеленых насаждений, проездов и расходы воды на пожаротушение. Проектное расходы воды на 1 очередь строительства и расчетный срок составят 535 и 665 куб.м/сут., соответственно.

К первоочередным мероприятиям по развитию системы водоснабжения следует отнести строительство блока очистки на водопроводной станции и замена аварийных участков водопроводной сети с целью уменьшения потерь воды при транспортировке. амортизационный износ которой составляет 60%.

Мощность насосного оборудования двух насосных станций, объем резервуарного парка достаточны для обеспечения нужд поселка на оба срока проектирования.

На расчетный срок потребуется дальнейшее развитие водопроводной сети для подключения новых абонентов.

Информация по ООО «Сийское»

Централизованная система водоснабжения пос. Сия

Таблица 3 Источник водоснабжения

| Способ забора воды | Поверхностные воды озера Бережное |
| --- | --- |
| Насосная станция 1 подъема | Перекачка воды в резервуары Насос КМ 80-65-160 мощность 7,5 квт, 2 шт. |
| Очистные сооружения водоснабжения | Отсутствуют |
| Резервуары | 2 резервуара ж/бетонные по 250 куб.м каждый, Д-10м год ввода в эксплуатацию – 1982 |
| Насосная станция 2 подъема | Подача воды в сеть Насос КМ 80-65-160 мощность 7,5 квт , 2 шт. |
| Оборудование для обеззараживания воды | Ультрафиолетовая установка УДВ-50 (7А) Год ввода в эксплуатацию - 2002 |
| Проектная производительность | 1680 куб.м /сутки |
| Фактическая производительность | Среднегодовая – 400 куб.м/сутки Максимальная – 800 куб.м/сутки |
| Способ регулирования подачи воды | Механический |
| Способ учета воды, отпущенной в систему водоснабжения без очистки | По приборам учета, распечатки данных за январь,май,июнь 2013г. прилагаются |
| Длина участка | 3600метров; 2000 метров |
| Диаметр трубы | 150 мм; 100 мм |
| Материал трубопровода | Чугун |
| Водоразборные колонки | 2 колонки, протяженность сети 200 м |

В п. Сылога уже на 1 очередь строительства возникает необходимость бурения дополнительных скважин ввиду значительных объемов водопотребления, отвечающих статусу поселка. Предлагается создать единую систему водоснабжения, объединив сетями существующие и проектируемые скважины, что позволит обеспечить бесперебойное водопотребление в аварийных ситуациях.

Проектное расходы воды на 1 очередь строительства и расчетный срок составят 152 и 147 куб.м/сут., соответственно.

Протяженность распределительных сетей водопровода составляет 5 километров 900 метров. ООО «Сийское» по причине отсутствия средств должным образом не осуществляют работу по замене существующих водопроводов и уличных сетей, износ которых составляет 100%. Капитальный ремонт производился лишь на небольших участках, в основном водопроводные сети требуют замены.

Сведения о скважинах водозаборного участка, находящихся в эксплуатации у ООО «Сийское»  представлены в таблице 1.

Таблица 1

| № скважины | Год бурения | Глубина скважины (м) | Диаметр обсадки | Назначение скважины |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1661 (1) Сылога | 1969 | 20 | н.с. | эксплуатационная |
| 1659(2) Сылога | 1985 | 40 | н.с. | эксплуатационная |

Система водоотведения

Настоящим проектом на территории застройки п. Сия предусматривается развитие действующей в поселке раздельной системы канализации.

В поселковую сеть бытовой канализации будут приниматься сточные воды жилой и общественной застройки, а также промышленных предприятий.

Поверхностные (дождевые и талые) воды будут отводиться самостоятельно системой ливневой канализации. Проектные решения по отводу дождевых и талых вод рассматриваются в разделе «Инженерная защита и благоустройство территории».

Расчетные расходы составляют 336 и 435 м3/сут. на 1 очередь строительства и расчетный срок, соответственно. Исходя из проектной мощности канализационных очистных сооружений (700м3/сут.), их расширение не требуется.

На канализационных очистных сооружениях должны быть проведены необходимые ремонтные работы или замена изношенного оборудования для обеспечения эффективного функционирования сооружений.

Сети канализации изношенны на 60%, изношенные подлежат замене. К системе канализации будут присоединяться новые здания, что увеличит протяжённость канализационной сети.

При строительстве новых сетей канализации рекомендуется применять   пластмассовые трубы ( ПНД ).

Хозяйственно-бытовые сточные воды от объектов поселка Сия перед выпуском проходят биологическую очистку.

В поселке Сия сточные воды с населенного пункта поступают в  канализационно–насосную станцию №2 в приемные резервуары через присоединительную сеть, затем под напором перекачиваются на очистные сооружения (станцию биологической очистки сточных вод) и проходят биологическую очистку, в конечном итоге сточные воды поступают в контактный резервуар, далее сброс в болото.

Сточные воды с котельной поселка Сия после регенерации поступают в канализационно-насосную станцию № 1 в приемные резервуары, затем под напором в главный коллектор далее по коллектору в канализационно-насосную станцию № 2.

В настоящее время очистные сооружения в поселке Сия находятся в исправном состоянии но для углублённой очистки сточных вод требуются капитальные затраты на реконструкцию систем очистки с применением современных технологий.

Протяженность канализационных сетей составляет 5,6 километра. Ветхими из которых считается 3 километр 600 метров.

В поселке Сылога система канализации с отводом хозяйственно-бытовых сточных вод в накопительные емкости.

Объем отводимых стоков составляет порядка 80 куб.м/сут. Жидкие бытовые отходы периодически вывозятся в места их утилизации.

### Система электроснабжение

Строительство новых объектов повлечет за собой рост  электрической нагрузки. Для обеспечения потребителей электрической энергией потребуется строительство новых трансформаторных подстанций в центрах нагрузок, а так же прокладка новых ВЛ 10 кВ и 0,4 кВ к проектируемым трансформаторным подстанциям. Для повышения надежности электроснабжения существующих потребителей необходима реконструкция существующих трансформаторов, а так же распределительной сети 6-10 и 0,4 кВ.

Рост электрических нагрузок обусловлен необходимостью создания комфортных условий для проживания населения и развития промышленности. Покрытие электрических нагрузок Пинежского района предусматривается от Архангельской энергосистемы, за счет развития генерации и электросетевого хозяйства.

- Перспективы развития поселения и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Теплоснабжение

Мероприятия на 2017 – 2035 г.:

-замена насосных агрегатов с целью уменьшения электропотребления не менее чем в 2 раза.

-Замена дверных и оконных блоков в котельных.

-монтаж верхней части дымовой трубы в котельной посёлка Сия.

-модернизация котлового деаэратора в котельной поселка Сия.

-замена котлов в котельной п.Сылога 2 шт.

-установка приборов учета тепла на котельных.

-реконструкция тепловых сетей поселков Сия и Сылога;

-установка РИЭС п.Сылога.

-проведение экспертизы промышленной безопасности: здания котельной п.Сия, котлов КЕ 10/14 2 шт., трубопровод пара котельная п.Сия.

-переоформление лицензии на эксплуатацию ОПО.

При модернизации тепловых сетей предусматривается решение задачи по повышению защитных характеристик теплотрасс.

Водоснабжение

Мероприятия на 2017 – 2035 г.:

-реконструкция ВНС п.Сия

-реконструкция сетей водоснабжения п.Сия, п.Сылога.

-установка приборов учета.

-Замена ёмкостей и глубинных насосов п.Сылога.

Водоотведение

Мероприятия на 2017 – 2035 г.:

-Реконструкция станции биологической очистки п.Сия.

-Замена насосов КНС №1 п.Сия.

-Установка приборов учета сточных вод.

Утилизация твердых бытовых отходов

Мероприятия на 2017 – 2035 г.:

Для обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охраны окружающей среды проектом предлагается:

-ликвидация всех стихийных свалок, являющихся источниками загрязнения почв, водоемов, подземных вод;

-разработка генеральной схемы очистки территории муниципального образования в соответствии с Методическими рекомендациями о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации(МДК7-01.2003).

Электроснабжение

п.Сия

Мероприятия на I очередь (2017 – 2025 г.):

- строительство трансформаторной подстанции 10/0,4 мощностью 400 кВА для обеспечения электричеством потребителей нового строительства (301,7 кВА);

- подключение потребителей нового строительства к проектируемой трансформаторной подстанции.

Мероприятия на период 2025-2035 г. расчетного срока:

- строительство в трансформаторной подстанции 10/0,4 мощностью 630 кВА для обеспечения электричеством потребителей нового строительства (430,0 кВА);

- подключение потребителей нового строительства к проектируемой трансформаторной подстанции.

п.Сылога

Мероприятия на I очередь (2017 – 2025 г.):

- подключение потребителей нового строительства в пос. Сылога к существующим трансформаторным подстанциям, запас мощностей которых будет достаточен.

Мероприятия на период 2025-2035 г. расчетного срока:

- реконструкция трансформаторной подстанции для обеспечения электричеством потребителей существующей и новой застройки;

- подключение потребителей нового строительства к существующим трансформаторным подстанциям.

- Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

  - Система теплоснабжения

Эффективность работы системы теплоснабжения муниципального образования «Сийское» характеризуют следующие показатели (таблица № 3).

Таблица № 3 – Целевые показатели системы теплоснабжения

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Первая очередь (до 2035 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность населения | тыс. чел | 2,3 | 2,4 |
| 2. | Обеспеченность жилым фондом | м² /чел | 23,9 | 25 |
| 3. | Площадь территории в границах населенного пункта | Га | 992,92 | 999,2 |
| 4. | Зоны жилой застройки, из них | Га | 148,66 | 189,56 |
| 4.1 | территории индивидуальной усадебной жилой застройки (инд. жилищный фонд) | Га | 124,31 | 159,06 |
| 4.2 | Территории малоэтажной многоквартирной жилой застройки (многокв. жилые дома) | Га | 22,31 | 23,57 |
| 4.3 | Территории среднеэтажной многоквартирной жилой застройки (многокв. жилые дома) | Га | 2,04 | 6,93 |
| 5. | Жилищный фонд, всего | тыс. кв. м общ.площади квартир | 41,6 | 60 |
| 5.1 | существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв. м общ.площади квартир | 40 | 60 |
| 5.2 | новое жилищное строительство | тыс. кв. м общ.площади | - | 20 |

  - Система электроснабжения

Эффективность работы системы электроснабжения МО «Сийское» характеризуют следующие показатели (таблица № 4)

Таблица № 4 – Целевые показатели системы электроснабжения

| Показатели | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2025 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Спрос на коммунальный ресурс | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доступность коммунального ресурса относительно среднего дохода | % | 0,96 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,96 | 0,98 |
| Средний объем потребления эл. энергии в жилищном секторе | кВт.ч./чел. в месяц | 110,5 | 110,5 | 110,5 | 110,5 | 110,5 | 110,5 | 110,5 |
| Доля оснащенности обязательными общедомовыми ПУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - население | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - коммунальная инфраструктура | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

- Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Перспективное электроснабжение:

П.Сия

- Мероприятия на I очередь (2015-2025 г.):

  - На I очередь реализации генерального плана предусматривается:

  - строительство трансформаторной подстанции 10/0,4 мощностью 400 кВА для обеспечения электричеством потребителей (301,7 кВА);

  - подключение потребителей к проектируемой трансформаторной подстанции.

- Мероприятия на период 2025-2035 г. расчетного срока:

К расчетному сроку реализации генерального плана планируется:

- строительство трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ для обеспечения электричеством потребителей ;

  - подключение потребителей к проектируемой трансформаторной подстанции.На I очередь реализации генерального плана предусматривается:

пос.Сылога

Мероприятия на I очередь (2015-2025 г.):

  - подключение потребителей в пос. Сылога к существующим трансформаторным подстанциям, запас мощностей которых будет достаточен.

Мероприятия на период 2025-2035 г. расчетного срока:

  - реконструкция трансформаторной подстанции с увеличением мощности до 400 кВА для обеспечения электричеством потребителей существующей и новой застройки;

  - подключение потребителей нового строительства к существующим трансформаторным подстанциям.На I очередь реализации генерального плана предусматривается:

- Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

- Таблица 3

- Инвестиционные проекты

| Наименование проекта | Цель проекта | Сроки реализации | Затраты на реализацию | Технические параметры проекта | Ожидаемые эффекты | Простой срок окупаемости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Система теплоснабжения |
| Модернизация системы теплоснабжения в поселке Сия | 1. Достижение надежного и качественного теплоснабжения; 2. Снижение стоимости выработки тепловой энергии; 3. Улучшение экологического состояния окружающей среды; 4. Энергосбережение. | 2017-2035 | 42 600 тыс. руб. | 1.Расход электроэнергии: ДО: 950тыс.кВт*ч/год ПОСЛЕ: 150тыс.квт*ч/год | 1. Снижение тарифа на тепловую энергию; 2. повышение качества теплоснабжения; 3.повышение надежности теплоснабжения; 4. снижение расходов на закупку топлива, электроэнергии, оплату труда обслуживающего персонала; 5.уменьшение количества вредных выбросов в атмосферу за счет установки нового энергетического оборудования. | 90 месяцев |
| 1. Монтаж парового котла КЕ 10/14 в котельной посёлка Сия мощностью 6,5 Гкал/час; |  |  | 26 000 тыс.руб. |  |  |  |
| 2. Монтаж дымовой трубы в котельной поселка Сия; |  |  | 4 500 тыс.руб. |  |  |  |
| 3. Модернизация котлового деаэратора в котельной поселка Сия; |  |  | 2 100 тыс.руб. |  |  |  |
| 4. Монтаж паровой турбины номинальной мощностью 350 кВт на котельной поселка Сия. |  |  | 10 000 тыс.руб. |  |  |  |
| Реконструкция тепловых сетей | 1. Предотвращение аварийных ситуаций; 2. достижение качественного и надежного теплоснабжения | 2017-2025 | п.Сия – 20 000 тыс. руб. п.Сылога–2000 тыс. руб. | 1. Тепловые потери в сетях: ДО: 2952,1 Гкал ПОСЛЕ: 1265,2 Гкал | 1. Снижение тарифа на тепловую энергию; 2. повышение качества теплоснабжения; 3. повышение надежности теплоснабжения; | 90 месяцев |
| II. Система водоснабжения |
| Реконструкция и модернизация водопроводных сетей посёлков Сия иСылога | 1. Предотвращение аварийных ситуаций; 2. исключение потерь воды; 3. стабилизация водоснабжения | 2017-2035 | п.Сия – 18 000 тыс. руб. п.Сылога–1000 тыс. руб. | 1. Уровень аварийности (количество аварий на 1 км сети в год): ДО: 5 ПОСЛЕ: 0,2 2. Потери воды в сетях ДО: 11447,1 м3 ПОСЛЕ: 2289,4 м3 3. Соответствие норам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода» | 1. Снижение тарифа на водоснабжение. 2. повышение качества водоснабжения: 3. снижение затрат на ремонт прорывов. 4. повышение надежности водоснабжения. | 180 месяцев |
| III. Система водоотведения |
| Реконструкция станции биологической очистки сточных вод в поселке Сия | 1. Улучшение экологической ситуации; 2. восстановление процесса очистки сточных вод; | 2017-2035 | 4 000 тыс. руб. | 1. Качество очистки ДО: 20% ПОСЛЕ: 100% 2. Снижение сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов до утвежденного Проектом нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ и микроорганизмов в водные объекты ДО: 20% ПОСЛЕ: 100% | 1. качественное улучшение обработки сточных вод сбрасываемых в болото; 2. снижение износа сооружений; 3. доведение очистки сточных вод до уровня действующих нормативов | 180 месяцев |
| Реконструкция напорной канализационной сети в поселке Сия | 1. Улучшение экологической ситуации; | 2017-2035 | 10 100 тыс. руб. |  | 1. снижение износа сооружений; | 180 месяцев |
| 4. Вывоз твердых бытовых отходов |
| Приобретение спецавтомобиля КО-413 (ГАЗ-3307) | 1. Вывозка ТБО | 2017-2035 | 1074 тыс. руб. |  | 1.Усовершенствование сбора и вывоза отходов. 2. Улучшение экологической обстановки |  |
| 5. Энергосбережение |
| Мероприятия по энергосбережению | 1. Установка коллективных приборов учета 2. Установка автоматических теплоузлов 3. Замена э/ламп на энергосберегающие 4. Утепление фасадов жилых домов | 2017-2035 | 7055 тыс. руб. |  | 1.Экономия -тепло, -водо и энергоресурсов |  |

В соответствии с Программой, предлагается разделить инвестиционные проекты на 3 группы:

- Инвестиционные проекты без срока окупаемости. Обычно такими проектами являются работы для обеспечения выполнения законов, норм, программ и решений органов власти различных уровней. К таким проектам относится подавляющее большинство инвестиций, предлагаемых в Программе.

- Инвестиционные проекты со сроком окупаемости до 7 лет. Это проекты по замене или реконструкции практически полностью изношенного оборудования с целью повышения эффективности функционирования системы в целом. Такие проекты, по мере возможности, должны осуществляться в первую очередь. В Программе они отсутствуют.

- Инвестиционные проекты со сроком окупаемости свыше 7 лет. Обычно, это крупные инфраструктурные проекты, рассчитанные на длительные периоды времени. К такому типу проектов относятся инвестиции в реконструкцию вспомогательного оборудования на котельных. Такие проекты осуществляются только при наличии свободных средств.

Управление программой

  - Мониторинг и корректировка Программы

Целью мониторинга Программы комплексного развития систем  коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сийское» являются регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем  коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сийское»  включает следующие этапы:

- Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры.

- Анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается администрацией муниципального образования «Пинежский муниципальный район» по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению главы администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный район».

В случае несоответствия рассчитанных тарифов на коммунальные услуги одному или более критериям доступности осуществляется корректировка Программы одним или несколькими из указанных способов:

- изменение порядка реализации проектов долгосрочной инвестиционной программы с целью снижения совокупных затрат на ее реализацию;

- изменение источников финансирования долгосрочной инвестиционной программы за счет увеличения доли бюджетных источников;

- изменение состава долгосрочной инвестиционной программы.

Программа не считается обоснованной, если ее параметры не соответствуют критериям доступности.

  - Система управления программой и контроль за ходом ее выполнения

Настоящая система управления разработана в целях реализации Программы.

Система управления Программой комплексного развития включает организационную схему управления реализацией ПКР, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Структура системы управления Программой:

- система ответственности по основным направлениям реализации ПКР;

- система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;

- порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов местного самоуправления и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

В реализации Программы участвуют: Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный район», органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлеченные исполнители.

Оценка эффективности реализации Программы комплексного развития систем комплексной инфраструктуры осуществляется Муниципальным заказчиком – координатором Программы по годам в течение всего срока реализации Программы.

В составе ежегодного отчета о ходе работ по Программе представляется информация об оценке эффективности реализации Программы по следующим критериям:

- Критерий «Степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации мероприятий Программы» базируется на анализе целевых показателей, указанных в Программе.

- Критерий «Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат».

- Критерий «Эффективность использования бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий» показывает расход бюджетных средств на i-e мероприятие Программы в расчете на 1 единицу прироста целевого индикатора по тому же мероприятию.

Система ответственности

Общее руководство реализацией Программы осуществляется Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный район».

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация муниципального образования «Пинежский муниципальный район» и Собрание депутатов муниципального образования «Пинежский муниципальный район» в рамках своих полномочий.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

Реализация Программы осуществляется путем разработки инвестиционных программ обслуживающих предприятий инженерных сетей по мероприятиям, вошедшим в Программу.

Порядок разработки и утверждения инвестиционной программы организаций, обслуживающих инженерные сети.

Инвестиционные программы разрабатываются организациями на каждый вид оказываемых ими коммунальных услуг на основании технического задания, разработанного Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный район» и утвержденного главой администрации МО «Пинежский район».

Инвестиционные программы утверждаются в соответствии с законодательством с учетом соответствия мероприятий и сроков инвестиционных программ Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры. При этом уточняются необходимые объемы финансирования и приводится обоснование по источникам финансирования: собственные средства, привлеченные средства, средства внебюджетных источников, прочие источники.