СВЕДЕНИЯ

о качестве питьевой воды

В целях исполнения норм ст. 13 Федерального закона № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», администрация МО «Пинежский район» ежегодно проводит мониторинг качества питьевой воды подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения, расположенных на территории Пинежского района. В рамках мониторинга в 2023 год выявлены факты несоответствия качества питьевой воды, подаваемой населению с использованием централизованных систем водоснабжения, выявлены в п. Таежный МО «Шилегское».

В соответствии с п. 10 ст. 23 Федерального закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» администрация Пинежского муниципального района предоставляет сведения о качестве питьевой воды за 2023 год подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории поселка Таежный муниципального образования «Шилегское».

На территории пос. Таежный муниципального образования «Шилегское» гарантирующей организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, является ООО «АльянсТеплоЭнерго».

Производственный контроль качества питьевой воды осуществляется согласно Санитарно-эпидемиологических правил и нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», Гигиенических нормативов ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» и иных нормативных документов.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области в Пинежском, Мезенском и Лешуконском районах», а также в рамках программы производственного контроля качества питьевой воды ООО «АльянсТеплоЭнерго» проведены отборы проб питьевой воды из подземного водоисточника, а также в распределительной сети. Испытания проведены 09 марта 2023 года и 23 марта 2023 года. Согласно лабораторных исследований отобранные пробы воды не соответствует СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по ряду показателей: (запах – 3-4 балла (при норме – не более 2 баллов), цветность – 22-24 градуса (при норме  - не более 20 градусов), мутность – 4,54-31,9 единиц мутности по формазину (ЕМФ) (при норме – не более 2,6 ЕМФ), железо общее – 0,65-3,14 мг/л (при норме – не более 0,3 мг/л), жесткость общая – 13,2  оЖ (при норме – не более 7 оЖ), общая минерализация (сухой остаток) – 1817,0 – 1882,0 мг/л (при норме – не более 1000 мг/л), хлориды (по СI) – 534,0- 553,0 мг/л (при норме – не более 350,0мг/л).